# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# (WYMAGANIA TECHNICZNE)

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę cyfrowej kamery filmowej z wyposażeniem („Zestaw zdjęciowy”).

CPV: 38651600-9; 32321100-0

Zestaw ma stanowić kompletne, po zmontowaniu gotowe do filmowania urządzenie, wyposażone we wszystkie niezbędne do komfortowej pracy akcesoria. Zamówienie nie obejmuje obiektywów. Na zestaw zdjęciowy składają się następujące podstawowe elementy:

- kamera filmowa

- system zdalnego sterowania obiektywami

- akcesoria pomocnicze

Wyposażenie zestawu musi być tak dobrane, aby zawierało wszystkie niezbędne elementy mocowania i sterowania potrzebne do samodzielnej pracy kamery. Wymagane jest mocowanie akcesoriów na rurkach o średnicy 19 mm (kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego wyposażeniem). Zamawiający posiada dwie kamery ARRI Alexa XT, Alexa LF i Alexa Mini z bogatym wyposażeniem. Kompatybilność z posiadanymi akcesoriami jest istotnym elementem zamówienia.

1. Opis wymaganych parametrów zestawu zdjęciowego.

  - Kamera filmowa do pracy na steadicamie i zdjęć specjalnych.

Kamera przeznaczona jest do wykonywania zdjęć filmowych z wykorzystaniem specyficznych dla produkcji filmowej zamocowań i ustawień np. staedicamu, gimbal systems, z ręki, na pojazdach, dronach itp. Obsługa kamery musi być możliwa przy pomocy bezprzewodowego zdalnego sterowania z podglądem obrazu na wielu monitorach (wizjerach). Musi być odpowiednio lekka zarówno do pracy „z ręki” jak i z pojazdów. Konstrukcja kamery ma umożliwiać pracę w dowolnej pozycji z różnymi akcesoriami i  zamocowaniem obiektywów z gniazdem LPL (Zamawiający posiada obiektywy Arri Signature Prime) .

Wymiary kamery nie większe niż:

Długość: 200 mm

Szerokość: 150 mm

Wysokość: 150 mm

Masa kamery nie większa niż 2,8 kg (body).

Przetwornik

Rozdzielczość open gate 4448 x 3096,

Wielkość: 36,7 x 25,54 mm

Elektroniczna migawka: 5.0° do 356.0°

Zakres ekspozycji: minimum 14 steps.

Czułość: EI 800 bazowa, EI 160 do EI 3200

Mocowanie obiektywu:

LPL mount

PL to LPL adapter

Zapis:

Format:

ProRes o parametrach:

HD: 1920 x 1080

2K 2048 x 1152

UHD 3840 x 2160

4,5K 4448 x 1856 (2,39:1)

Raw files:

4,5K 4448 x 1856 (2,39:1)

4,5K 4448 x 3096

UHD: 3840 x 2160

Kodek: 	ProRes 4444XQ, 4444, 422 (HQ),

Prędkość zapisu:

ProRes HD do 90 fps

ProRes 2K do 90 fps

ProRes UHD do 60 fps

RAW 4,5K do 60 fps

Minimalna prędokość zapisu: 1 fps

Przykładowy zestaw urządzeń spełniający wymagania Zamawiającego wymieniony jest w Tabeli 1. Oferowana kamera powinna mieć odpowiedniki wszystkich elementów wyposażenia wymienionego w Tabeli.

  - Wyposażenie kamery

Obejmuje następujące grupy urządzeń:

- Zdalne sterowanie - Kamera powinna posiadać zintegrowany system bezprzewodowego zdalnego sterowania ustawieniem kamery i  sterowanie obiektywami (ostrość, przesłona, zoom), które ma być kompatybilne z obiektywami  dedykowanymi do oferowanej kamery.

- Dodatkowe akcesoria – wykaz potrzebnych akcesoriów wymieniony jest w Tabeli 1.

Przykładowy zestaw podstawowych urządzeń zestawu przedstawiony jest w tabeli.

Możliwości i parametry oferowanych urządzeń mają być nie gorsze niż możliwości                          i parametry urządzeń wymienionych w tabeli.

TABELA 1 – Filmowy zestaw zdjęciowy

| Lp. | Producent | Numer katalog. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt |
| 1 | ARRI | K0.0024313 | ALEXA Mini LF Ready to Shoot Set V zawiera: 1 x K1.0024074 ALEXA Mini LF camera body 1 x K2.0018983 ARRI LPL Lens Mount ALEXA Mini/AMIRA 1 x K2.0016936 PL-to-LPL-Adapter 2 x K2.0024130 Codex Compact Drive 1TB (CA08-1024) 1 x K2.0020916 ALEXA Mini LF Multi Viewfinder MVF-2 1 x K2.0023915 Cable VF (0.35m/1.15ft) 1 x K2.0023943 Cable VF (0.5m/1.5ft) 1 x K2.0023839 Mini Adapter Plate MAP-2A 1 x K2.0006140 Mini Viewfinder Bracket MVB-1 1 x K2.73002.0 Center Camera Handle CCH-2 1 x K2.0023546 Mini Side Bracket MSB-3 1 x K2.0014957 Mini Side Bracket MSB-2 1 x K2.0014894 Compact Bridge Plate CBP-1 1 x K2.0013937 Rear Accessory Bracket RAB-1 1 x K2.0023406 RAB-1 Clamp 2 1 x K2.0006186 Rod Mounting Bracket RMB-3 1 x K2.66255.0 15mm Reduction Insert 1 x K2.0014530 V-mount Power Splitting Box MkII 1 x K2.0015896 Bottom Plate 300mm/12" 1 x K2.75007.0 Power Cable Straight KC-50 2m | 1 |
| 2 | ARRI | K0.0024596 | Codex Compact Drive Set 3x 1TB zawiera: 3 x K2.0024130 Codex Compact Drive 1TB (CA08-1024) | 1 |
| 3 | ARRI | K2.0006876 | AMIRA and ALEXA Power Supply Light. | 1 |
| 4 | ARRI | K2.0001275 | AMIRA Power Cable Coiled. | 1 |
| 5 | ARRI | K2.47136.0 | Extension tube for handgrip (Rosette) | 2 |
| 6 | ARRI | K2.0006171 | ALEXA Mini Audio connector with cable | 1 |
| 7 | ARRI | K2.0031436 | Bridge Plate BP-8. | 1 |
| 8 | ARRI | K2.0001241 | Camera and Accessories Case. | 1 |
| 9 | ARRI | K2.0010053 | Wetsuit for ALEXA Mini | 1 |
| 10 | ARRI | K2.0003898 | Heated Eyecup HE-7. zawiera: K4.0003897 1x Heated Eyecup HE-7 K2.47771.0 1x Heated Eyecup Cable KC-42 | 1 |
| 11 | TVLogic |  | Monitor TVLogic F5A plus kable: Dtab - mini XLR (2 szt.), Lemo 2 pin - mini XLR (2 szt.) | 4 |
| 12 | ARRI | K2.0001804 | UBS-3 Handgrip Set on/off RS-3pin. zawiera: K2.47861.0 1x Handgrip without on/off switch K2.47862.0 1x Handgrip with on/off switch RS-3 pin K2.47863.0 2x Handgrip Extension, long K2.0013320 1x Universal Bridge Support UBS-3 | 1 |
| 13 | ARRI | K2.0006355 | cforce mini Basic Set | 2 |
| 14 | ARRI | K2.0006749 | Cable LBUS - LBUS (0.2m/8 inch) | 4 |
| 15 | Wooden Camera | UPC: 702534254200 | A-Box (Alexa Mini) | 1 |
| 16 | Wooden Camera | UPC: 702534254965 | D-Box (Alexa Mini LF, V-Mount) | 1 |
| 17 | ARRI | K0.0010101 | Cforce set for ALEXA Mini LF, Metric Scale zawiera: K2.72103.0 1x Wireless Compact Unit WCU-4 K2.0001651 1x Pre-Marked Focus Ring 0.20m for WCU-4 K2.72129.0 1x Pre-Marked Focus Ring 0.25m for WCU-4 K2.72130.0 1x Pre-Marked Focus Ring 0.35m for WCU-4 K2.72131.0 1x Pre-Marked Focus Ring 0.50m for WCU-4 K2.72132.0 1x Pre-Marked Focus Ring 1.00m for WCU-4 K2.72117.0 1x Plain White Focus Ring for WCU-4, SXU-1 K2.0006501 1x WCU-4 Plate K2.0008271 1x WCU-4 Monitor Bracket K2.47851.0 3x SONY NP-FM500H Battery K2.0002065 1x SONY BC-QM1 Battery Charger K2.0006355 1x cforce mini Basic Set K2.0006750 2x Cable LBUS - LBUS (0.3m/1ft) K2.72146.0 1x Carrying Case for WCU-4 and Accessories | 1 |
| 18 | Wooden Camera | SKU 273800 UPC 606184858507 | ARRI Alexa Mini Unified Accessory Kit (Pro, 19mm) – zawiera: - Unified Cage (Alexa Mini) - 2x 19mm Rod (15") - NATO Handle Plus v2 Kit - UVF Mount (Alexa Mini, No Clamp) - Unified Bridgeplate (19mm) - 2060 Dovetail (12”) - Rod Clamp (19mm) - Battery Slide | 1 |
| 19 | ARRI | KK.0024403 | Wireless Video Receiver small WVR-1s, Basic Set | 2 |
| 20 | Teradek | 10-1953 | Wireless Video Receiver Bolt Sidekick XT | 2 |
| 21 | Swit | PB-R290S | PB-R290S 290Wh Heavy Duty Digital Battery Pack (V-mount) | 8 |
| 22 | NOGA |  | Magic Arm NOGA NF9038 (112 mm) | 5 |
| 23 | NOGA |  | Magic Arm NOGA DG9014 (220 mm) | 5 |

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dostawę urządzeń równoważnych do wymienionych w tabeli, pod warunkiem, że parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń równoważnych będą takie same lub lepsze niż publikowane przez producenta parametry wyspecyfikowanego sprzętu. Zamawiający może zażądać dostarczenia egzemplarza oferowanego sprzętu w celu przeprowadzenia testów przed podjęciem decyzji o zakupie.

W wypadku złożenia oferty na urządzenia równoważne wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia stwierdzającego, że parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń równoważnych są co najmniej takie same, jak publikowane przez producenta parametry urządzeń wymienionych w niniejszych Założeniach Technicznych.

2. Gwarancja

- Sprzedający gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, jest w 100% sprawny, jest dobrej jakości i nie ma wad.

- Sprzedający gwarantuje, że od dnia podpisania Protokołu Odbioru Technicznego sprzęt będzie działać zgodnie z opisem zawartym w  dokumentacji.

- Na dostarczony sprzęt Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji od dnia podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, na okres minimum 12 miesięcy. Gwarancją objęte są wszystkie bez wyjątku elementy zamawianego sprzętu.

- Wszelkie koszty napraw i obsługi gwarancyjnej, w tym koszty transportu, ponosi Sprzedający.

- Zgłaszania usterek Kupujący będzie mógł dokonywać za pośrednictwem telefonu, lub poczty elektronicznej.

- Serwis gwarancyjny jest  świadczony w miejscu instalacji urządzeń w siedzibie Kupującego lub w serwisie Sprzedawcy (Producenta).

- O ile naprawa w miejscu zainstalowania okaże się niemożliwa, Sprzedający dokona naprawy w punkcie serwisowym, a wszelkie dodatkowe koszty związane z takim sposobem naprawy obciążają Sprzedawcę.

- W przypadku jeśli naprawy gwarancyjne wykonywane będą w imieniu Sprzedawcy przez stronę trzecią to Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez tę stronę.

- Sprzedawca poda adres serwisu gwarancyjnego (w tym: numery telefonów, faksu,  adres poczty elektronicznej), pod który Kupujący będzie wysyłał zgłoszenia                         o stwierdzonych usterkach i wadach. W przypadku zmiany adresu zgłoszeń serwisowych, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego.

- Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia materiałów oraz uszkodzeń powstałych wskutek zdarzeń objętych „siłą wyższą” lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, np. nieprawidłowego lub niefachowego posługiwania się sprzętem przez personel Kupującego, stosowania nieprawidłowych metod obsługi, nadmiernego przeciążenia, lub jakichkolwiek innych spowodowanych przez Kupującego.

3. Dokumentacja i szkolenie

Wraz z urządzeniami  powinna być dostarczona dokumentacja dla użytkownika                    i dokumentacja serwisowa dla tych urządzeń dla których jest ona dostępna                             u producenta. Dokumentacja może być w języku polskim lub angielskim. Sprzedawca przeprowadzi szkolenia w zakresie kalibracji, użytkowania, obsługi i podstawowego serwisu urządzeń wykonywanego przez użytkownika.

***************************************************************************